Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Образовательный центр с. Камышла»

Утверждаю:

Директор ГБПОУ

«Образовательный

центр с. Камышла»

Хисматов М.М.___________

Конкурс профессионального мастерства

среди обучающихся группы 1-18

по профессии «Мастер сельскохозяйственного производства»

Разработал  мастер производственного обучения    __________Шагиев Ф.К.

«_  _» _               ___20    год.

Камышла 2018 г.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК.3.1 Проведение операции ЕТО и въезд на колесном тракторе в условный бокс задним ходом с предварительным разворотом на 90 градусов. | 1. Описывает последовательность проведения ЕТО. 2. Выполняет езду на колесном тракторе 3.Организует рабочее место, соблюдает норму времени. | 1.Оценка процесса практической деятельности в виде формализованного наблюдения. 2. Оценка процесса практической деятельности в виде формализованного наблюдения. 3. Оценка процесса практической деятельности в виде формализованного наблюдения. |

Требования к процедуре оценки.

Место проведения: площадка для проведения учебной езды.

Техника: трактор МТЗ- 1221

Доступ к дополнительным справочным материалам и инструкциям.

Разрешен доступ к инструкциям по технике безопасности.

Нормы времени.

На одну группу экзаменуемых:

- проведение ЕТО 10 мин.

- проведение задания на тракторе  15 мин.

- контроль качества выполненного задания - 5 мин. На каждого экзаменуемого.

Итого: 25 мин. + (5 мин. на каждого экзаменуемого)

Требования к кадровому сопровождению оценки.

мастер п/о группы

старший мастер, эксперт

мастер п/о, ассистент

мастер п/о, ассистент

Инструмент оценки содержит:

- Карту формализованного наблюдения за соблюдением последовательности проведения ЕТО(Приложение 1).

- Критерии оценки по заданию – въезд на колесном тракторе в условный бокс задним ходом с предварительным разворотом на 90 градусов. (Приложение 2)

- Итоговая таблица для оценки результата выполнения задания (Приложение 3)

- Схема движения трактора (Приложение 4)

- Оценочную шкалу и  сводную таблицу результатов оценки ПК (Приложение 5)

Приложение 1

Карта формализованного наблюдения за соблюдением последовательности проведения ЕТО.

|  | Ф.И.О | Проверены внешним осмотром комплектность и крепления основных сборочных единиц трактора | Проверены заправочные емкости о масло в картере | Проверены жизнеспособность систем освещения, сигнализации, контрольных приборов, стеклоочистителя, тормозов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. экзаменуемого | 5 баллов | 5 баллов | 5 баллов |

Максимальное количество баллов по заданию: 15

Приложение 2

Критерии оценки по заданию – въезд на колесном тракторе в условный бокс задним ходом с предварительным разворотом на 90 градусов.

| Наименование параметра | Содержание параметра | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- |
| 1. Запуск двигателя | Запуск | 2 балла 1 балл 0 баллов |
| 2. Осуществление трогания с места в стартовых воротах | Трогание - плавное - с предварительным включением указателя поворота - с подачей звукового сигнала - с включением фар За не выполнение каждого из перечисленных систем снимается 1 балл | 2 балла 2 балла 2 балла 2 балла |
| 3. Въезд в бокс и фиксирование трактора | 3.1 Въезд осуществлен: - с первой попытки - со второй попытки - с третьей попытки | 6 баллов 3 балла 1 балл |
|  | 3.2 Осуществление фиксации трактора стояночным тормозом, если фиксация произведена с нарушением, снимается 2 балла | 3 баллов 1 балл |
|  | 3.3 Трактор зафиксирован в установленных параметрах (расстояние между трактором и ограничительными вешками с обоих сторон по 4о см., с задней части трактора 50 см.) - трактор зафиксирован с нарушением установленных параметров (отклонение в пределах 10 см) | 5 баллов 3 балла 0 баллов |
| 4. Возвращение в исходное положение и фиксирование трактора | 4.1 Осуществление фиксации трактора стояночным тормозом. Если фиксация произведена с нарушением снимается 2 балла | 5 баллов 3 балла |
|  | 4.2 Расстояние между передней частью трактора и ограничительной линией « СТАРТ» - 40 см. - параметры нарушены (отклонение в пределах 10 см.) - остановка осуществлена на линии «СТАРТ» | 5 баллов 3 балла 0 баллов |
| 5. Рациональная организация рабочего места |  | 1 балл 0 баллов |
| 6.Соблюдение нормы времени |  | 1 балл 0 баллов |
| Максимальное количество баллов – 36. |

Приложение 3

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Наименование профессии  с указанием квалификации: Мастер сельскохозяйственного производства

Дата проведения: «_    _»_                      _20      года

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Проведение ЕТО | Запуск пускового двигателя | Осуществление трогания с места в стартовых воротах | Въезд в бокс и фиксирование трактора | Возвращение в исходное положение и фиксирование трактора | Рациональная организация рабочего места | Соблюдение нормы времени | Набрано баллов | Результат выполнения, % | Выполнение норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. количество баллов | 15 | 2 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 51 | 100 |  |

Мастер п/о группы ___________

Старший мастер _____________ (эксперт)

Мастер п/о          _____________(ассистент)

Мастер п/о         _____________(ассистент)

Приложение 5

Оценочная шкала

ПК считается освоенной, если обучающимся выполнено  70 и  более процентов задания.

| Набрано баллов | Менее 36 баллов | 36-51 баллов |
| --- | --- | --- |
| Оценка | не освоена | освоена |

Сводная таблица результатов оценки профессиональной компетенции

Проводить ЕТО и выполнять задание въезд на тракторе МТЗ-1221 задним ходом в бокс с предварительным разворотом на 90 градусов, с рациональной организацией рабочего места и соблюдением нормы времени.

Наименование профессии :

Мастер сельскохозяйственного производства

Дата проведения оценки : «_    _» _                    20      года

| № п/п | Фамилия Имя Отчество | Проведение ЕТО | Выполнение задания на тракторе МТЗ-82 | Рациональная организация рабочего места | Соблюдение норм времени | Набрано баллов | Выполнение норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Макс. количество баллов | 15 | 36 | 1 | 1 | 51 |  |

Мастер п/о группы_________

Старший мастер ___________ (эксперт)

Мастер п/о         ___________ (ассистент)

Мастер п/о        ___________ (ассистент)

Приложение 6

Инструкция для экзаменуемого.

При выполнении практического задания Вам необходимо:

1. До начала работы

1. Одеть рабочую одежду и обувь

2. Проверить состояние трактора, сохранность и исправность инструмента

3. Проверить наличие топлива, воды в системе охлаждения, наличие масла в картерах

4. Устранить имеющиеся недостатки

5. Проверить исправность освещения на тракторе

6. Проверить исправность тормозов и рулевого управления

2. Во время выполнения задания

1. Во избежание травматизма не применять открытый огонь для подогрева двигателя

2. Перед началом движения убедиться в отсутствии людей вблизи трактора

3. Не доверять управление трактором посторонним лицам

4. Вскакивать и соскакивать с трактора на ходу, а также сидеть на крыльях или серьгах

5. Не производить ремонт при работающем двигателе

3. В аварийных ситуациях

1. Прекратить работу при явных неполадках и внешних помехах

2. О случае травматизма сообщить администрации

3. Иметь на тракторе аптечку для оказания первой помощи.

4. В случае возгорания трактора принять меры к его тушению огнетушителем.

(Приложение 7)

Инструкции для эксперта

Перед запуском двигателя необходимо:

осмотреть трактор, убрать инструмент и заправочный инвентарь;

убедиться в том, что рычаг переключения коробки передач находится в нейтральном положении, так как при включенной скорости и при пуске трактор тронется с места и может травмировать тракториста;

при наличии в агрегате навесных машин или орудий установить рычаг распределителя гидравлической навесной системы трактора в нейтральное положение;

выключить шкив и вал отбора мощности.

При запуске пускового двигателя дизеля с помощью шнура нельзя наматывать его на руку. Запрещается вращать коленчатый вал пускового двигателя (при наматывании шнура) без предварительного выключения зажигания или снятия провода со свечи. При запуске дизеля пусковым двигателем нельзя ставить ногу на гусеницу или поддерживающий каток. В момент запуска двигателя трактор может от тряски переместиться и травмировать ногу.

Перед началом движения трактора с места тракторист должен:

убедиться в отсутствии людей перед трактором и прицепными орудиями (у гусениц, колес и т. п.), а также между ними;

проверить, заняты ли прицепщиками свои рабочие места;

дать предупредительный сигнал о начале движения и дождаться получения ответного сигнала.

При движении трактора с машинами тракторист должен:

наблюдать за состоянием пути и за положением прицепщиков;

прислушиваться к сигналам, подаваемым прицепщиками во время движения;

быть особо внимательным при работе в поле, на поворотах, при проезде по обочинам дорог, не наезжать на копны сена, соломы, где случайно могут оказаться люди.

При движении и работе трактора категорически запрещается:

соскакивать с трактора, машин и орудий, сидеть на крыльях, подножках, лесенках, прицепных серьгах и других местах, кроме специального сиденья, а также переходить с трактора на прицепную машину и обратно;

делать крутые повороты на косогорах;

передавать управление трактором другим лицам и подросткам.

При движении трактора задним ходом необходимо убедиться в отсутствии людей на пути движения и препятствий для трактора.

Для прицепки или навески сельскохозяйственных машин на трактор к машинам надо подъезжать задним ходом при малых оборотах двигателя, не спуская ног с педалей муфты сцепления и тормозов. Тракторист должен следить за безопасностью рабочего, производящего сцепку. Сцепку производят только при остановленном тракторе.

На тракторах и других самоходных машинах нельзя работать во время грозы. В этом случае, заглушив двигатель, надо отойти от агрегата не менее чем на 20—30 м.

Перед началом транспортных работ колеса трактора расставляют на широкую колею. Запрещается переезжать железнодорожные пути, дороги, мосты, плотины, не убедившись в их исправности и безопасности проезда.

При одновременном движении нескольких тракторов между ними соблюдают интервал не менее 30 м, а во время спуска под гору — 50 м.

Запрещается перевозить людей в транспортных тележках, санях и прицепах.

На колесных тракторах безопасно проезжать при уклоне, не превышающем 12°, на гусеничных—18°. Для преодоления подъема или спуска включают низшие передачи.

Особую осторожность и внимание проявляют при движении в ночное время и при плохой видимости (туман, метель, снегопад, гололед).

При переезде неохраняемого железнодорожного переезда тракторист должен, не доезжая 10—12 м до железнодорожного пути, остановить трактор, посмотреть, свободен ли путь и нет ли вблизи идущего поезда. Переезжать нужно только на первой скорости.